## Slide 1: Progresívne technológie obrábania
časť

## Slide 2: Ultrazvukové obrábanie
je obrábanie, pri ktorom sa jemné ostrohranné brúsivo pohybuje kolmo
k povrchu materiálu, čím dochádza
k vzájomnému oteru, pohyb zapríčiňuje razidlo, ktoré rozkmitáva ultrazvuková kmitacia tyč.
Frekvencia kmitania je 20 000 až 30 000 Hz. Medzi obrobok a nástroj sa brusivo privádza vo forme suspenzie s olejom alebo vodou.

## Slide 3: Ultrazvukové obrábanie
Brúsivom býva karbid bóru, karbid kremíka, korund, kubický nitrid bóru.
K rozrušovaniu povrchu obrobku dochádza tlakom nástroja, mechanickým účinkom dopadajúceho brusiva a vysokotlakovými impulzmi v suspenzii.
Tento spôsob sa používa pre obrábanie tvrdých a nevodivých materiálov, napríklad rezných keramických doštičiek.

## Slide 4: Ultrazvukové obrábanie
Ultrazvukové rezanie
Ultrazvukové zváranie plastov

## Slide 5: Obrábanie laserom
Na odber materiálu sa využíva koncentrovaná svetelná energia, sústredená na malú plochu.
Je to obrábanie tepelnou energiou ( svetelná energia sa mení na tepelnú).
Svetelná energia sa vyžiari, zosilní a usmerní.
Veľká energia sústredená na malú plochu, materiál roztaví, až odparí.

## Slide 6: Obrábanie laserom
Obrábanie je presné, určené na rezanie a vŕtanie otvorov ťažkoobrobiteľných materiálov.
Lasery poznáme: kryštálové (napr. rubínové), polovodičové, plynové (napr. zmes hélia a neónu).

## Slide 7: Rozdelenie laserov

## Slide 8: Rezanie laserom

## Slide 9: Obrábanie plazmou
Plazmové skupenstvo vzniká pri prechode plynov elektrickým oblúkom, ktorý horí medzi elektródou a obrobkom.
Plyny sa stávajú vodivé.
Teplota plazmy: 15 000°C až 25 000°C.
Využíva sa pri rezaní a hĺbení vysokolegovaných, ťažkoobrobiteľných materiálov, materiály musia byť vodivé.

## Slide 10: Obrábanie plazmou
Rezanie plazmou
Delenie plechu plazmou